Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору;  матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Комисија за јавне набавке

toplanaborjn@open.telekom.rs

030/421- 387

Број:1735

Бор, 08.05.2014. године

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор везано за јавну набавку

Ископ на вреловоду бр. ЈНМВ 16/2014

ПИТАЊЕ:

1) Чија је обавеза прибављање сагласности за прекопавање јавне површине?

2) Молимо вас за објашњење везано за техничку спецификацију:

1.

| 1. | Машински ископ земље III категорије за канале и коморе 0,6-2m просечна дубина ископа је око 1,2m. Вертикалне стране обезбедити од зарушавања подградом | m3 | 950,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Наведите тип и врсту подграде.

2.

| 3. | Насипање песка у слоју од 10 cm испод и изнад цеви | m3 | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Да ли је набавка песка обавеза Наручиоца или Понуђача (извршиоца).

3.

| 1. | Израда комора и блокова за чвсте ослонце на траси бетоном MB30. У цени урачуната потребна оплата са остављањем отвора у зидовима комора за пролаз цеви | m3 | 36,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Наведите број и димензије комора и блокова.

4.

| 2. | Набавка, савијање и монтажа арматуре разних профила GA 240/360 MA400/500 | kg | 4800.00 150,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Да ли се под MA400/500 мисли на RA400/500 – ребраста арматура или на MA500/560 - мрежаста арматура?

5.

| 1. | Поновно асфалтирање прекопаног дела пута у слоју од 5cm | m2 | 22,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Да ли је неопходно урадити тампонирање слојем бетона пре асфалтирања?

6.

| 2. | Набавка и уградња поклопца на коморама | Ком. | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Наведите број, тип, врсту, димензије поклопца.

ОДГОВОРИ:

1) Обавеза прибављања сагласности за прекопавање јавне површине је Наручиоца ЈКП “Топлана“ Бор.

2) Објашњење везано за техничку спецификацију:

1. Тип и врста подграде: Греде 10  X 10 и даске.

2. Набавка песка је  обавеза Наручиоца.

3. Број и димензије комора и блокова ће бити одређене по потреби – утврђује се на лицу места.

4. Арматура Ø 8 и Ø 10 – мрежаста.

5. Неопходно је  урадити тампонирање слојем бетона пре асфалтирања.

6. Број, тип, врста и  димензије поклопца на коморама: 100 X 100 X 10 са арматуром.

Комисија за јавне набавке